485设备连接

1.RS-232通讯线制作、连接

485通讯使用两条线，其中一条定义为正，一条定义为负，按照如下关系制作485通讯线：

Data +   连接   Data +

Data -   连接   Data -

转换卡的接口都标有DATA+、DATA-，将机具485接口与转换卡接口按照上述对应关系连接即可。

2.RJ45水晶头的压制方法

水晶头开口朝下，面对水晶头铜片,由左边开始数,1脚正,2脚负（常用网线线序的橙白正，橙负）

3.RS-485网络接线方法

当使用多台设备时，需要用485网络联网，总线使用5类以上屏蔽线中的一组双绞线，按照485接线方法，将设备接入总线。注意：网络中机具不能有重复编号，否则无法通讯。

4.232设备在软件中的连接设置

通过‘设备管理’进入设备管理接口，进入后在左边的设备列表中右键点击添加,进行硬件添加

设备添加中有几点要注意：

1.设备类型必须按照设备机型选择,380系列的发卡器则选择考勤机，K6系列设备选择S600。

2.机号必须对应且没有重复,出厂的默认机号都是1,只有连接设备后才能通过设备管理中的‘更改机号’更改硬件机号，同一端口存在机号物理则无法正常连接。

3.必须正确选择COM端口(大多台式电脑COM为1可以在电脑系统的硬件管理中察看)

4.波特率必须和硬件对应,出厂默认值都是9600,只有连接设备后才能通过‘修改波特率’进行修改。

消费机系列按F1可以查看机号，380设备按#+7可以查看机号和波特率，门禁默认机号为1。

如果忘记改过的门禁机号，可以进入接口在‘更改机号’中输入序列号来修改遗忘的机号。